## Slide 1: Concert’eau
Nous allons atterrir…

## Slide 2: Arbitrage 10/12 autour de dispositifs liés à la gestion du risque inondation
Faire des CHOIX d’orientations de solutions :
JUSTE : Protéger au maximum au regard de l'impact environnemental des actions à mettre en œuvre
REALISTE & REALISABLE, à l’épreuve de :
  Evaluation environnementale = ERC compensable
  Autorisation environnementale = accords administrations
  PAPI = finançable selon l’AMC & en comparaison / complément de solutions alternatives
  En réduisant le risque juridique
DURABLE : reste la meilleure solution portée par le SAGYRC, changement de gouvernance compris
POUR :
  Relancer le chrono de la mise en action et formaliser un nouveau calendrier
  Etablir la feuille de route pour les équipes techniques
  protéger au plus vite et plus fort les populations

## Slide 3: Contenir, temporiser, atténuer le risque inondation :
 | AVANT l’élargissement du cours d’eau | APRES l’élargissement du cours d’eau
Probabilité de subir une inondation lié à | En 50 ans | En 50 ans
Q>10 | 99% | 0%
Q>30 | 82% | 82%
Q>40 | 72% | 72%
Q>50 | 64% | 64%
Q>60 | 57% | 57%
Q>80 | 47% | 47%
Q>100 | 39% | 39%
Q>120 | 34% | 34%
Q>10000 | 0,5% | 0,5%
Pour un.e habitant.e en bord de l’Yzeron à Tassin-la-Demi-Lune, Francheville, Sainte Foy-les-Lyon ou Oullins :
Un risque réel qui ne s’arrête pas à Q100…
Alors, où et comment placer les « bonnes décisions » ?

## Slide 4: Contenir, temporiser, atténuer le risque inondation , à quelle échelle de temps?
 |  | Temps d’un mandat | Temps d’une génération | Temps d’une vie sur le territoire | Temps d’une vie | Temps d’une politique publique | Temps du patrimoine
Probabilité de gérer une inondation | Estimation actuelle des Débits en m3/s à Taffignon | En 6 ans | En 25 ans | En 50 ans | En 75 ans | En 100 ans | En 120 ans
Q>10 | 68 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Q>30 | 113 | 18% | 57% | 82% | 92% | 97% | 99%
Q>40 | 125 | 14% | 47% | 72% | 85% | 92% | 96%
Q>50 | 134 | 11% | 40% | 64% | 78% | 87% | 92%
Q>60 | 141 | 10% | 34% | 57% | 72% | 81% | 88%
Q>80 | 153 | 7% | 27% | 47% | 61% | 72% | 79%
Q>100 | 162 | 6% | 22% | 39% | 53% | 63% | 72%
Q>120 |  | 5% | 19% | 34% | 47% | 57% | 65%
Q>10000 |  | 0,06% | 0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,24%

## Slide 5: La forme de l’arbitrage Concert’eau c’est
Un ACCORD, il définira sur quoi nous nous sentons capable d’assumer une responsabilité collective, en tant qu’élu.e.s décisionnaires du SAGYRC
COMMENT ? Grâce à un vote sur le choix des dispositifs de protection des biens et des personnes face au risque inondation
LE CHOIX : s’établit sur des services rendus et des gains tangibles que permettent ces dispositifs (Voir ci-dessous)
LES DISPOSITIFS : ce sont toutes les actions qui ont été évoquées dans Concert’eau que peut réaliser le syndicat de rivière ( Voir ci-dessous, aussi !)
Dont choisir la RE-DEFINITION du dispositif qui leur semble la meilleure pour : « Ouvrage écrêteur de crues de la Roussille ».

## Slide 6: Services rendus et gains tangibles, plusieurs clés de lectures, selon ses intérêts :
Renforcer la sécurité des populations
Réduire les impacts environnementaux
Temps gagnable pour la gestion du risque
Renforcer le niveau de protection :
débit
écrêtage de crue
Renforcer la faisabilité du projet
Adaptation au changement climatique
Préserver la qualité de vie/voisinage
Nuisances sonores et vibrations liée au chantier et post travaux
Impacts visuels et re-qualification paysagère
Sentiment de sécurité supérieur
Défrichement arbres
Implication citoyens
Synergie politique publique
Nuisances chantier
Préservation sols
Préserver biodiversité et la fonctionnalité des milieux
Capacité de compensation
Coût du projet au regard du prévisionnel
Risques juridiques encourus
Calendrier face au risque
phénomènes climatiques extrêmes
Limiter émission CO2
Favoriser économie circulaire
Maintenir la conscience risque
Ressources en eau
Solidarité amont/aval et territoriale

## Slide 7: Les dispositifs de gestion du risque évoqués dans Concert’eau
Préempter les maisons en zones inondables
Déployer des équipements individuels de protections
Implication de la population gestion et conscience risque
Non augmentation de la vulnérabilité par le respect du PPRNi
Réaliser plusieurs petits ouvrages
Réaliser des zones d’expansions de crues à la Roussille ou ailleurs
Racheter le foncier des entreprises en zone inondable
Réaliser des ouvrages écrêteurs de crues
Renforcer la surveillance et l’alerte sur les cours d’eau du bassin versant
Réaliser des exercices communs de gestion de crises
Améliorer nos connaissances sur les impacts du changement climatique
Info et acculturation mémoire risque
Augmenter l’infiltration à la parcelle Augmenter la désimperméabilisation des sols (agricoles et urbanisés)